ИЗВЕШТАЈ

о могућностима уградње рампи за хендикепирана лица на факултетима у оквиру пројекта EQUIED

На основу достављених скица извршена је анализа просторних могућности за уградњу рампи. Утврђено је да од укупно предложене 21 рампе у 4 случаја не постоје просторне могућности за њихову уградњу у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица  („Службеном гласнику РС", бр. 18/97.) где је дефинисан максимални нагиб рампе од 1:20 (у изузетним случајевима 1:12).

Од преосталих 17 рампи у 2 случаја предвиђене су бетонске рампе које подразумевају извођење обимнијих грађевинских радова док код осталих 15 постоји могућност за уградњу монтажних челичних рампи. Постоји могућност да и у та два случаја понуђач преради бетонске рампе у челичне, уколико се факултети о којима је реч слажу са тим (Економски и Филозофски факултет у Новом Саду). У случају Факултета заштите на раду у Нишу није дефинисан тип рампе, тако да је свакако могућа уградња челичне, међутим због велике денивелације рампа би морала да буде велике дужине и састављена од неколико сегмената. Преглед свих појединачних случајева са анализом могућности уградње дат је у приложеној табели. У напомени, у склопу табеле, је дефинисано и у којим случајевима на основу скица није могуће дефинитивно закључити да ли на терену (или тротоару) има довољно простора за постављање рампе потребне дужине.

| Универзитет у Нишу |
| --- |
| 1. | Грађевинско-архитектонски факултет | Могућа челична рампа |  |
| 2. | Природно-математички факултет |  |  |
|  |  | Рампа која води са тротоара у двориште | Могућа челична рампа | потребно је проверити да ли има довољно места на тротоару за рампу |
|  |  | Рампа која води кроз двориште | Могућа челична рампа |  |
|  |  | Рампа која води из дворишта у зграду Факултета | Није могуће постављање рампе | нема довољно простора за постављање рампе са прописаним нагибом |
| 3. | Технолошки факултет | Није могуће постављање рампе | нема довољно простора за постављање рампе са прописаним нагибом |
| 4. | Економски факултет |  |  |
|  |  | Рампа на другом спрату у анексу | Није могуће постављање рампе | нема довољно простора за постављање рампе са прописаним нагибом |
|  |  | Рампа у ходнику у сутерену | Могућа челична рампа |  |
| 5. | Учитељски факултет | Могућа челична рампа |  |
| 6. | Факултет заштите на раду | Могућа челична рампа | предвиђена рампа била би доста велика и састављена од неколико сегмената |
| Универзитет у Новом Саду |
| 7. | Универзитетски центар за развој каријере | Могућа челична рампа |  |
| 8. | Академија уметности | Могућа челична рампа |  |
| 9. | Економски факултет | Могућа бетонска рампа | можда је могуће да понуђач преради рампу у челичну |
| 10. | Факултет техничких наука |  |  |
|  |  | Машински институт | Могућа челична рампа |  |
|  |  | Зграда ТМД | Могућа челична рампа |  |
|  |  | Центар за управљање великим системима | Могућа челична рампа |  |
| 11. | Филозофски факултет | Могућа бетонска рампа | можда је могуће да понуђач преради рампу у челичну |
| 12. | Педагошки факултет | Могућа челична рампа | потребно је проверити да ли има довољно места на тротоару за њено постављање |
| 13. | Технолошки факултет |  |  |
|  |  | Рампа 1 | Могућа челична рампа | потребно је проверити да ли има довољно места за њено постављање |
|  |  | Рампа 2 | Могућа челична рампа | потребно је проверити да ли има довољно места за њено постављање |
| 14. | Учитељски факултет | Могућа челична рампа | потребно је проверити да ли има довољно места за њено постављање |
| Универзитет уметности у Београду |
| 15. | Факултет драмских уметности | Није могуће постављање рампе | нема довољно простора за постављање рампе са прописаним нагибом |

У Нишу, 23.06.2014. године

Славиша Кондић, дипл. инж. арх.